## Slide 1
人形机器人 CT-BOM 框架 v0.5
从系统 CT 到可落地 BOM 的工程化研究框架
基于系统工程 · 多级 BOM · 经典机器人学主线 · 人形机器人工程实践

## Slide 2
目录
Agenda
01
为什么需要 CT-BOM 框架
02
L0–L5 与六大 L1 方法论
03
整机 CT 主图（到 L2）
04
L2 → L5 示例：旋转关节 / 灵巧手
05
六大 L1 × OEM 映射
06
后续应用：技术路线与供应链机会
人形机器人 CT-BOM 框架 v0.5 · 本框架为跨 OEM 统一坐标系，不声称任何 OEM 官方采用
2 / 13

## Slide 3
为什么从 L0–L5 看人形机器人
工程化研究框架的层级方法 — 源自多级 BOM 与系统工程
层级 | 工程含义 | 示例 | CT 语义
L0 | 整机 / 系统顶层 | 人形机器人整机 | 完整产品 / 系统之系统
L1 | 根分类 / 一级子系统 | 感知、决策控制、执行、本体、能源、系统集成 | CT 一级器官系统
L2 | 功能模块 / 客户展示层 | 旋转关节、灵巧手、电池包、机器人 OS | 客户能一眼看懂的功能器官
L3 | 关键部件 / 可集成模块 | 高扭矩关节、手指执行模组 | 工程设计对象
L4 | 零部件 / 配置项 | 无框力矩电机、减速器、编码器、驱动器 | 工程 / 采购对象
L5 | 最小子部件 / SKU 种子 | 定子、转子、磁钢、MOSFET、模型权重 | BOM 证据层
主图展示 L0 → L1 → L2；L3–L5 作为工程化研究框架的证据层 / BOM 层。
来源：NASA SE Handbook PBS · ISO/IEC/IEEE 15288:2023 · Tractian BOM 多级定义
人形机器人 CT-BOM 框架 v0.5 · 本框架为跨 OEM 统一坐标系，不声称任何 OEM 官方采用
3 / 13

## Slide 4
六大 L1：机器人学主线 + 工程实践层
来源属性决定为什么必须单列
感知 – 决策控制 – 执行 是机器人学教科书里的经典闭环；本体 – 能源 – 系统集成与安全 是把具身智能做成人形机器人实体产品时必须单独管理的工程层。两部分合起来构成六大 L1。
机器人学主线
PER 感知系统 · DEC 决策控制系统 · ACT 执行系统
权威依据：MIT 6.4210 Robotic Manipulation、Stanford CS223A、CMU Robot Autonomy 等课程主干；MIT Cog 相关论文。
客户话术：机器人先感知，再规划 / 控制，最后通过关节和手脚行动。
人形机器人工程实践
BOD 本体系统 · PWR 能源系统 · SYS 系统集成与安全
权威依据：系统工程 / PBS（NASA、ISO 15288）+ NASA Valkyrie、MIT Cog Project 等人形机器人工程论文。
客户话术：要把具身智能做成人形机器人，必须单列身体、能源和系统集成。
来源：MIT 6.4210 · Stanford CS223A · MIT Cog Paper · NASA Valkyrie
人形机器人 CT-BOM 框架 v0.5 · 本框架为跨 OEM 统一坐标系，不声称任何 OEM 官方采用
4 / 13

## Slide 5
L1 从哪里来：标准、课程、工程与本土语境
四条推导环节合成六大 L1
推导环节 | 权威 / 公开依据 | 得到的分类启发 | 落到我们的 L1
系统工程与多级 BOM | NASA PBS、ISO/IEC/IEEE 15288、多级 BOM Level 0/1/2 | 复杂产品需要从整机向系统/子系统/组件递归分解 | L0–L5 层级方法
经典机器人学主线 | MIT / Stanford / CMU 课程；MIT Cog 论文 | 机器人闭环核心：感知 → 规划 / 控制 → 行动 | PER · DEC · ACT
人形机器人工程实践 | 人形机器人论文（Cog Project、Valkyrie）+ OEM 公开模块（mechanical / battery / safety / MES / fleet） | 人形机器人不是纯算法，需要身体、能源和系统集成 | BOD · PWR · SYS
中文具身智能语境 | 大脑 / 小脑 / 肢体；感知-决策-行动-反馈闭环；上游零部件-中游本体 | 便于与中国客户、产业链和政策研究对齐 | 六大 L1 + L3–L5 证据层
OEM 公开模块用于交叉验证，而不是声称任何 OEM 官方采用本分层。
来源：NASA PBS · ISO 15288 · MIT 6.4210 · Stanford CS223A · MIT Cog · NASA Valkyrie
人形机器人 CT-BOM 框架 v0.5 · 本框架为跨 OEM 统一坐标系，不声称任何 OEM 官方采用
5 / 13

## Slide 6
六大 L1：定义与必须单列的原因
机器人学主线（PER/DEC/ACT） + 工程实践层（BOD/PWR/SYS）
L1 | 名称 | 来源属性 | 一句话定义 | 必须单列的原因
PER | 感知系统 | 机器人学主线 | 把外部环境和机器人自身状态转成可计算的状态量 | 机器人学 Perception/Sensing 主线
DEC | 决策控制系统 | 机器人学主线 | 把目标、语义、状态和约束转成任务、轨迹、控制量 | Planning / Control / Learning 主线
ACT | 执行系统 | 机器人学主线 | 把控制指令转成机械运动、力矩和操作能力 | Action / Manipulation / Locomotion 主线
BOD | 本体系统 | 人形机器人工程实践 | 承载机构、材料、自由度、线束、散热和可维护性 | 实体产品必须单列的物理身体层
PWR | 能源系统 | 人形机器人工程实践 | 能量、配电、充换电、能量安全和热管理 | 实体机器人必须单独管理的动力 / 安全层
SYS | 系统集成与安全 | 人形机器人工程实践 | 把硬件、软件、数据、通信、标定、测试、制造和安全合成可部署产品 | 系统工程必要层，负责集成、验证、运行、安全
来源：MIT 6.4210 · Stanford CS223A · CMU Robot Autonomy · MIT Cog Project · NASA Valkyrie
人形机器人 CT-BOM 框架 v0.5 · 本框架为跨 OEM 统一坐标系，不声称任何 OEM 官方采用
6 / 13

## Slide 7
整机 CT：六大系统 × 36 个功能模块
本页为客户主 CT — 展示到 L2
PER 感知系统
机器人眼耳皮肤
PER-VIS 视觉感知
Vision
PER-DEP 深度与三维
Depth
PER-FOR 力觉与触觉
Force-Tactile
PER-PRO 本体内感知
Proprioception
PER-AUD 听觉与语音
Audio
PER-SAFE 安全感知
Safety Sensing
DEC 决策控制系统
大脑+小脑
DEC-CMP 计算硬件
Edge Compute
DEC-VLA 具身大脑
VLA
DEC-TPL 任务编排器
Skill Planner
DEC-MPL 运动规划器
Motion Planner
DEC-RTC 机器人小脑
Real-time Control
DEC-SIM 仿真训练
Data Loop
ACT 执行系统
肌肉+关节+手
ACT-ROT 旋转关节
Rotary Joint
ACT-LIN 线性执行器
Linear Actuator
ACT-HAND 灵巧手
Dexterous Hand
ACT-FOOT 足踝执行
Foot-Ankle
ACT-DRV 电机驱动器
Power Driver
ACT-BRK 机械保险
Brake & Limit
BOD 本体系统
骨骼+外形+结构
BOD-SKL 骨架承力
Skeleton
BOD-MAT 材料外覆
Materials
BOD-KIN 关节拓扑
Kinematics
BOD-HAR 线束神经束
Harness
BOD-THM 体温管理
Thermal
BOD-SRV 可维护身体
Serviceability
PWR 能源系统
心脏+血液+代谢
PWR-BAT 电池包
Battery Pack
PWR-BMS 电池大脑
BMS
PWR-PDU 电力血管
Power Distribution
PWR-CHG 充电换电
Charging & Swap
PWR-PTM 电池温控
Power Thermal
PWR-REC 节能代谢
Energy Recovery
SYS 系统集成与安全
神经网络+免疫系统
SYS-OSM 机器人OS
Middleware
SYS-COM 神经网络
Communication
SYS-SAF 免疫系统
Safety & Security
SYS-CAL 体检系统
Calibration & Test
SYS-MFG 制造系统
MES
SYS-CLD 云平台
Fleet Cloud
L3–L5 为工程化研究框架的证据层 / BOM 层，放在附录。
来源：NASA SE Handbook · ISO/IEC/IEEE 15288 · IEEE 1872
人形机器人 CT-BOM 框架 v0.5 · 本框架为跨 OEM 统一坐标系，不声称任何 OEM 官方采用
7 / 13

## Slide 8
为什么主图止步 L2？
客户展示与证据层的分工原则
01
L1 负责世界观
感知 / 决策 / 执行 / 本体 / 能源 / 系统集成 是六大器官系统，定义了人形机器人的整体叙事框架。
02
L2 是客户能一眼看懂的功能器官
36 个 L2 模块（旋转关节、灵巧手、电池包、机器人 OS……）兼顾 CXO 可读性与工程可下钻性。
03
L3–L5 是证据层 / BOM 层
108 个 L3、336 个 L4、1680 行 L5 用于专家问答、成本拆解、供应链分析与国产化研究。
04
把 L3–L5 放进主图会变成零件清单
主图被零件淹没将削弱系统 CT 叙事；客户先看见整机，然后按需下钻附录证据层。
人形机器人 CT-BOM 框架 v0.5 · 本框架为跨 OEM 统一坐标系，不声称任何 OEM 官方采用
8 / 13

## Slide 9
示例：旋转关节从 CT 模块到 BOM 粒度
L2 → L5 工程化研究树（高扭矩关节支线）
L0 HUM 人形机器人整机
L1 HUM-ACT 执行系统
L2 HUM-ACT-ROT 旋转关节执行器
L3 L301 高扭矩旋转关节
L4 L401 无框力矩电机
L5 定子铁芯 · 绕组绝缘 · 永磁转子/磁钢 · 温度传感器 · 引出线
L4 L402 减速器（柔轮/刚轮 或 行星齿轮组）
L5 波发生器/齿轮组 · 输入轴/输出法兰 · 交叉滚子轴承 · 润滑脂 · 密封圈
L4 L403 双编码器 / 位置反馈
L5 电机端编码器 · 输出端编码器 · 磁环码盘 · 读头芯片 · 零位标定数据
L4 L404 关节驱动器
L5 MOSFET/IGBT · 栅极驱动 · MCU · 电流采样 · DC-Link 电容
L4 L405 结构与安全件
L5 关节壳体 · 输出法兰 · 制动摩擦片 · 限位块 · 防尘密封件
要点
L2 → L5 完整下钻
一个旋转关节 L2 可以稳定下钻到电机 / 减速器 / 编码器 / 驱动器 / 结构件 5 个 L4 核心模块。
每个 L4 落到 5 个 L5
用于支撑 BOM 颗粒度的成本估算、供应链替代分析、国产化映射。
专家问答的最小知识单元
L5 子部件清单是技术深聊的"命题层"，比如"无框电机的磁钢用钕铁硼还是钐钴"。
本树为工程化研究框架，不代表任何 OEM 完整量产 BOM。
人形机器人 CT-BOM 框架 v0.5 · 本框架为跨 OEM 统一坐标系，不声称任何 OEM 官方采用
9 / 13

## Slide 10
示例：灵巧手从 CT 模块到 BOM 粒度
L2 → L5 工程化研究树（执行 + 力觉感知复合模块）
L0 HUM 人形机器人整机
L1 HUM-ACT 执行系统
L2 HUM-ACT-HAND 灵巧手与末端执行
L3 L301 手掌基座模组
L4 L401 微型电机
L5 定子绕组 · 转子磁钢 · 轴承 · 端盖 · 柔性引线
L4 L402 微型减速 / 传动
L5 齿轮组 · 蜗轮蜗杆/丝杠螺母 · 齿轮轴 · 轴承衬套 · 润滑脂
L4 L403 腱绳 / 连杆机构
L5 腱绳/钢丝/芳纶绳 · 滑轮/导向轮 · 锚点张紧器 · 指节连杆 · 回位弹簧
L4 L404 触觉指尖
L5 柔性包覆层 · 压力敏感单元 · 电极/导电层 · AFE · FPC/连接器
要点
执行 + 力觉的典型复合模块
灵巧手同时承担 ACT 执行（电机/传动/腱绳）与 PER 感知（触觉指尖/AFE/FPC），是 CT 跨 L1 协同的最佳示例。
BOM 粒度极细
从 AFE、FPC 到芳纶绳、压力敏感单元，全部可拆到 SKU 级 L5，是供应链替代分析的高密度战场。
客户决策意义
灵巧手是当前人形机器人 BOM 中竞争最激烈的子系统之一，CT-BOM 粒度直接对应技术路线和投资判断。
本树为工程化研究框架，不代表任何 OEM 完整量产 BOM。
人形机器人 CT-BOM 框架 v0.5 · 本框架为跨 OEM 统一坐标系，不声称任何 OEM 官方采用
10 / 13

## Slide 11
六大 L1 如何对应 Tesla / Figure / Atlas 等 OEM
跨 OEM 统一坐标系，不是 OEM 官方分类
OEM 不会按我们的 L0–L5 命名，但公开披露的模块可以稳定映射到六大 L1。
L1 | Tesla Optimus | Figure 03 | Boston Dynamics Atlas | Unitree G1 | XPeng IRON | CAICT 信通院
PER 感知 | Perception / CV | Sensory suite, palm cam, tactile | Tactile fingers, 360° cam | Sensors / perception | Vision + 柔性皮肤 | 感知/环境感知
DEC 决策控制 | Motion plan / inference | Helix VLA AI | Autonomy / operating modes | World model / 模仿RL | Physical world model | 大脑/小脑/决策
ACT 执行 | Controls / physical | Hand system, actuators | DoF, dexterous manipulation | 23–43 关节电机, 灵巧手 | 仿生肌肉, 22DoF 手 | 肢体/行动执行
BOD 本体 | Mechanical eng. | Structures, soft goods, foam | Modular IP-rated body | Humanoid body form | 仿人骨骼 / 柔性皮肤 | 本体 / 机器人身体
PWR 能源 | (推断) robot HW 层 | Battery, BMS, wireless charge | Battery / autonomous swap | Battery in dev docs | 电池 / 续航主张 | 能源-结构-感知一体化
SYS 系统集成 | Software / deployment | BotQ MES, traceability | Orbit / MES / WMS | Developer SDK | AI / 类车软件集成 | 操作系统/仿真/数据/安全
来源：Tesla AI · Figure 03 · Atlas Spec · Unitree G1 · XPeng IRON · X-Humanoid 信通院
人形机器人 CT-BOM 框架 v0.5 · 本框架为跨 OEM 统一坐标系，不声称任何 OEM 官方采用
11 / 13

## Slide 12
方法论与数据来源（节选）
所有来源来自公开材料；动态渲染页面已标记需浏览器复核
标准与方法论
◆ NASA Systems Engineering Handbook — PBS NASA
◆ ISO/IEC/IEEE 15288:2023 系统生命周期 ISO
◆ IEEE 1872-2015 机器人本体 IEEE
学术课程与论文
◆ MIT 6.4210 Robotic Manipulation MIT
◆ Stanford CS223A Intro to Robotics Stanford
◆ MIT Cog: Humanoid Robots A New Tool MIT AI Lab
◆ NASA Valkyrie Humanoid 工程论文 NASA / UT Austin
OEM 官方与中文产业研究
◆ Tesla AI & Robotics — Optimus Tesla
◆ Figure 03 product introduction Figure
◆ Atlas Spec Sheet（PDF） Boston Dynamics
◆ 具身智能产业发展报告 2024 国家地方共建创新中心
人形机器人 CT-BOM 框架 v0.5 · 本框架为跨 OEM 统一坐标系，不声称任何 OEM 官方采用
12 / 13

## Slide 13
在 CT-BOM 框架上，下一步我们要做什么？
从研究框架到工程化推进 — 客户视角与内部视角
面向客户
对齐既有架构
用 L1 / L2 框架对齐贵司现有研发组织、产品架构与空白模块。
关键 L2 共建路线
针对 ACT-ROT、ACT-HAND、PWR-BAT、SYS-OSM 等关键 L2，共同规划技术路线与供应链布局。
CT 报告交付
形成可直接对外发布的整机 CT 报告 + 关键模块技术对标。
面向内部 / 投资人
CT＋BOM＋供应链数据库
在 L4 / L5 粒度叠加供应商、成本、国产化标签，形成 CT + BOM + 供应链 研究底座。
OEM 技术路线对比
按 L2 模块维度，横向对比各 OEM 技术路线、专利与投资热点。
投资命题落点
从 L4 / L5 子部件维度筛选具备替代窗口、估值合理的投资标的。
谢谢 · Q&A
13 / 13